掘进机的保养

EBZ135\EBZ150A\EBZ200

液压系统常见故障及处理

1、故障现象：四联阀单片滑阀卡槽定位失效。
分析原因：滑阀后部轴用挡圈损坏。
解决方法：更换轴用挡圈。
2、故障现象：执行机构工作正常，但测压力为0。
分析原因：压力表损坏。
解决方法：更换压力表。
3、故障现象：阀杆操作不灵敏，有卡滞、不复位现象。
分析原因：内部油液不清洁或外部杂质堆积太多。
解决方法：清洗阀杆或清理外部灰尘杂质。
4、故障现象：执行元件达不到最大压力。
分析原因：限压阀设定压力低；漏油。
解决方法：重新调整限压阀设定压力。
5、故障现象：某一油路上的执行元件不能达到最高压力。
分析原因：梭阀泄漏。
解决方法：清洗杂质。
6、故障现象：执行元件动作太慢。
分析原因：阀芯的流量小。
解决方法：调整手柄座处限制流量挡块。
7、故障现象：当第二个功能动作时，执行元件（第一个功能）迅速减速
分析原因：泵的流量太小。
解决方法：核对泵的流量。
8、故障现象：当阀芯朝一个或两个方向移动时，执行元件没有响应。
分析原因：LS采集处堵塞。
解决方法：清理节流嘴处污物。
9、故障现象：冷却器芯子鼓了（往里）。
分析原因：水减压阀失效，水压过高。
解决方法：维修或更换水减压阀。